## 以太网模块

    - 作用：上位系统采集PLC数据

以太网模块工作正常指示灯状态。有其它红灯亮说明模块异常。按下面步骤排除。

    - 异常排除：

- 确认模块24V电源供给正常。

- 确认网线连接正常。

- 确认PLC  IP地址未和其它新增电脑冲突。

- 断电重启系统。（如果断电重启LNG站控系统需要把紧急切断阀切换手动状态）

## IO扩展模块

    - 作用：增强机架扩展能力，采集更多的数据。

冗余系统工作正常指示灯状态

    - 异常排除：

- 确认模块24V电源供给正常。

- 确认通信电缆连接正常。

- 断电重启系统。（如果断电重启LNG站控系统需要把紧急切断阀切换手动状态）